| 1ο | Σ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | ΜΑΘΗΜΑ : ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2004 – 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13 / 12 / 2004 |
| ΤΟΜΕΑΣ : Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημ. και δικτύων | ΚΥΚΛΟΣ 2ος | ΤΑΞΗ Α’ |
| ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ( |

ΑΣΚΗΣΗ 11η :  Εντολές αφαίρεσης. Η έννοια της σημαίας του κρατουμένου στην αφαίρεση και της σημαίας μηδενισμού.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζήτημα 1ο

Αριθμητικές εντολές αφαίρεσης

- Διαβάστε το πρόγραμμα του πίνακα 11.3.

- Συμπληρώστε τα σχόλια και τον πίνακα με τις τιμές που αναμένετε σε κάθε καταχωρητή μετά την εκτέλεση κάθε εντολής χωρίς να εκτελέσετε το πρόγραμμα.

- Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε το πρόγραμμα και μεταφράστε το.

- Εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά και ελέγξτε τις τιμές των καταχωρητών καθώς και τις τιμές από τις σημαίες, ελέγχοντας τα αντίστοιχα bits του καταχωρητή STATUS.

Ζήτημα 2ο

Η μορφή συμπληρώματος ως προς 2

- Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε το πρόγραμμα του πίνακα 11.4 και μεταφράστε το.

- Εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά και ελέγξτε τις τιμές του καταχωρητή εργασίας καθώς και τις τιμές από τις σημαίες, ελέγχοντας τα αντίστοιχα bits του καταχωρητή STATUS.

- Συζητήστε το αποτέλεσμα κάθε πράξης.

| 1111 22h 0010 0010b 34d 32h 0011 0010b 50d - F0h 1111 0000b 16d - Δημιουργώ το συμπλήρωμα ως προς 2 του δυαδικού αριθμού : 1 111 Αντιστρέφω : 0000 1111 Προσθ. + 1 : 1 + 0001 0000b - 16d | 11 3Dh 0011 1101b 61d F0h 1111 0000b 240d 4Dh 0100 1101b 179d - Δημιουργώ το συμπλήρωμα ως προς 2 του δυαδικού αριθμού : Αντιστρέφω : 1011 0010 Προσθ. + 1 : 1 + 1011 0011b - 179d |
| --- | --- |
| 1 1 11 90h 1001 0000b 144d 4Dh 0100 1110b 77d - 43h 0100 0011b 67d | 87h 1000 0111b 135d 87h 1000 0111b 135d - 00h 0000 0000b 000d |

Ζήτημα 3ο

- Γράψτε και εκτελέστε ένα πρόγραμμα που να υπολογίζει την παρακάτω παράσταση 33h + 35h + 27h + 93h + 80h. Προσέξτε πως πρέπει να γίνουν οι πράξεις, ώστε να μην υπερχειλίσουν οι καταχωρητές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα καταχωρητή π.χ. τον 20h για να φυλάξετε ενδιάμεσα αποτελέσματα.

# Text boxes

C = 0

αρνητικό αποτέλεσμα

87h

-  87h

00h

90h

-  4Dh

43h

3Dh

-  F0h

4Dh

22h

-  32h

F0h

80h        1000 0000

+ 49h        0100 1001

C9h        1100 1001

11

A9h        1010 1001

-  C9h        1100 1001

E0h        1110 0000

1111 111

80h        1000 0000

-  37h        0011 0111

49h        0100 1001

80h

-  80h

00h