| 1ο | Σ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | ΜΑΘΗΜΑ : ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2004 – 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 10 / 01 / 2005 |
| ΤΟΜΕΑΣ : Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημ. και δικτύων | ΚΥΚΛΟΣ 2ος | ΤΑΞΗ Α’ |
| ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ( |

ΑΣΚΗΣΗ 13η :  Η λογική εντολή Η’ (OR) και παραδείγματα. Χρήση και σημασία της μάσκας.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζήτημα 1ο

- Διαβάστε το πρόγραμμα του πίνακα 13.1

- Συμπληρώστε τον πίνακα με σχόλια και με τις τιμές που αναμένετε σε κάθε καταχωρητή μετά την εκτέλεση κάθε εντολής χωρίς να εκτελέσετε το πρόγραμμα.

- Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε, μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά. Ελέγξτε τις τιμές των καταχωρητών και της σημαίας Ζ.

Ζήτημα 2ο

- Φτιάξτε ένα νέο project.

- Γράψτε ένα πρόγραμμα

  - Που μηδενίζει το περιεχόμενο του καταχωρητή εργασίας

  - Θέτει το 5 & 6 bit του καταχωρητή εργασίας με μια κατάλληλη μάσκα

  - Θέτει το 2 & 3 bit του καταχωρητή εργασίας με μια κατάλληλη μάσκα

  - Μηδενίζει το 6 & 2 bit του καταχωρητή εργασίας με μια μάσκα

- Χρησιμοποιήστε ως σκελετό τον πίνακα 13.2.

- Συμπληρώστε τα σχόλια.

- Μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά. Ελέγξτε τις τιμές των καταχωρητών.