| 1ο | Σ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | ΜΑΘΗΜΑ : ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2004 – 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 17 / 01 / 2005 |
| ΤΟΜΕΑΣ : Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημ. και δικτύων | ΚΥΚΛΟΣ 2ος | ΤΑΞΗ Α’ |
| ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ( |

ΑΣΚΗΣΗ 14η :  Η λογική εντολή «αποκλειστικό Η’» (ΧOR) και παραδείγματα. Χρήση και σημασία της μάσκας.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζήτημα 1ο

- Διαβάστε το πρόγραμμα του πίνακα 14.1.

- Συμπληρώστε τον πίνακα 14.1 με τα απαραίτητα σχόλια και τις τιμές που αναμένετε σε κάθε καταχωρητή μετά την εκτέλεση κάθε εντολής χωρίς να εκτελέσετε το πρόγραμμα.

- Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε, μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά. Ελέγξτε τις τιμές των καταχωρητών και της σημαίας Ζ.

Ζήτημα 2ο

- Ακολουθώντας τα σχόλια του πίνακα 10.2, γράψε ένα πρόγραμμα που :

  - Θέτει την τιμή του καταχωρητή 21h ίση με 0

  - Θέτει την τιμή του καταχωρητή 27h ίση με 0

  - Θέτει τα bits 0,4,6 του καταχωρητή 21h

  - Θέτει τα bits 1,4,7 του καταχωρητή 27h

  - Αντιστρέφει την τιμή των bits 2,3,7 του καταχωρητή 21h

  - Υπολογίζει το αποκλειστικό Η των περιεχομένων του καταχωρητή 21h και 27h

- Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε και μεταφράστε το πρόγραμμα.

- Συμπληρώστε τον πίνακα 14.2 με το περιεχόμενο που περιμένετε να έχουν οι καταχωρητές μετά την εκτέλεση κάθε μιας εντολής.

- Εκτελέστε βηματικά το πρόγραμμα και ελέγξτε το περιεχόμενο των καταχωρητών 21h, 27h και W.

- Συζητήστε στην τάξη ποιο περιμένετε να είναι το αποτέλεσμα αν κάνετε το περιεχόμενο ενός καταχωρητή αποκλειστικό Η’ με τον εαυτό του.

1010 1110 		0110 0100 		0010 1111

1010 1110 		0110 0100 		0010 1111

0000 0000 		0000 0000 		0000 0000

# Text boxes

21h – 0101 0001

W   – 1000 1100  XOR

1101 1101

21h – 0000 0000

W   – 0101 0001  OR

0101 0001