| 1ο | Σ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | ΜΑΘΗΜΑ : ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2004 – 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31 / 01 / 2005 |
| ΤΟΜΕΑΣ : Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημ. και δικτύων | ΚΥΚΛΟΣ 2ος | ΤΑΞΗ Α’ |
| ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ( |

ΑΣΚΗΣΗ 16η :  Εντολές περιστροφής.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζήτημα 1ο

- Διαβάστε το πρόγραμμα του πίνακα 16.1.

- Συμπληρώστε τον πίνακα με τα σχόλια και τις τιμές που αναμένετε σε κάθε καταχωρητή μετά την εκτέλεση κάθε εντολής χωρίς να εκτελέσετε το πρόγραμμα.

#include "P16F877.INC"

Org 0

TEMP1 equ 20h

TEMP2 equ 21h		;				W	20h	21h	C

movlw 1		    ;W <-- 1				01h	X	X	X

movwf TEMP1	    ;(W) --> 20h				01h	01h	X	X

rlf TEMP1,W	    ;(20h) RotLeft (C) --> W		03h	01h	X	0

rlf TEMP1,F	    ;(20h) RotLeft (C) --> 20h		03h	02h	X	0

rlf TEMP1,F	    ;(20h) RotLeft (C) --> 20h		03h	04h	X	0

rlf TEMP1,F	    ;(20h) RotLeft (C) --> 20h		03h	08h	X	0

movlw 5		    ;W <-- 5				05h	08h	X	0

movwf TEMP1	    ;(W) --> 20h				05h	05h	X	0

rlf TEMP1,F	    ;(20h) RotLeft (C) --> 20h		05h	0Ah	X	0

rlf TEMP1,F	    ;(20h) RotLeft (C) --> 20h		05h	14h	X	0

rlf TEMP1,F	    ;(20h) RotLeft (C) --> 20h		05h	28h	X	0

clrf TEMP1	    ;(20h) = CLEAR = 0			05h	0	0	0

movlw 1		    ;W <-- 1				01h	0	0	0

iorwf STATUS,W   ;(W) OR (STATUS) --> W		1Fh	0	0	0

rlf TEMP1,F	    ;(20h) RotLeft (C) --> 20h		1Fh	0	0	0

movlw 80h	    ;W <-- 80h				80h	0	0	0

movwf TEMP2	    ;(W) --> 21h				80h	0	80h	0

rrf TEMP2,F	    ;(21h) RotRight (C) --> 21h		80h	0	40h	0

rrf TEMP2,F	    ;(21h) RotRight (C) --> 21h		80h	0	20h	0

rrf TEMP2,F	    ;(21h) RotRight (C) --> 21h		80h	0	10h	0

rrf TEMP2,F	    ;(21h) RotRight (C) --> 21h		80h	0	08h	0

rrf TEMP2,F	    ;(21h) RotRight (C) --> 21h		80h	0	04h	0

rrf TEMP2,F	    ;(21h) RotRight (C) --> 21h		80h	0	02h	0

rrf TEMP2,F	    ;(21h) RotRight (C) --> 21h		80h	0	01h	0

movlw D'100'	    ;W <-- D'100'				64h	0	01h	0

movwf TEMP2	    ;(W) --> 21h				64h	0	64h	0

rrf TEMP2,F	    ;(21h) RotRight (C) --> 21h		64h	0	32h	0

rrf TEMP2,F	    ;(21h) RotRight (C) --> 21h		64h	0	19h	0

rrf TEMP2,F	    ;(21h) RotRight (C) --> 21h		64h	0	12h	1

clrw		    ;W = 0   (*Z=1*)

clrf TEMP1	    ;20h = 0 (*Z=1*)

clrf TEMP2	    ;21h = 0 (*Z=1*)

clrf PCL		    ;PCL = 0 (*Z=1*)

END

- Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε, μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά. Ελέγξτε τις τιμές των καταχωρητών και την τιμή της σημαίας κρατουμένου C ελέγχοντας το αντίστοιχο bit του καταχωρητή STATUS.

- Παρατηρήστε τα αποτελέσματα των ολισθήσεων. Συζητήστε στην τάξη σε ποια αριθμητική πράξη αντιστοιχεί η αριστερή περιστροφή και σε ποια η δεξιά.

rlf TEMP1,W	    ;(20h) RotLeft (C) --> W		03h	01h	X	0

rlf TEMP1,F	    ;(20h) RotLeft (C) --> 20h		03h	02h	X	0

rlf TEMP1,F	    ;(20h) RotLeft (C) --> 20h		03h	04h	X	0

rlf TEMP1,F	    ;(20h) RotLeft (C) --> 20h		03h	08h	X	0

rrf TEMP2,F	    ;(21h) RotRight (C) --> 21h		80h	0	08h	0

rrf TEMP2,F	    ;(21h) RotRight (C) --> 21h		80h	0	04h	0

rrf TEMP2,F	    ;(21h) RotRight (C) --> 21h		80h	0	02h	0

rrf TEMP2,F	    ;(21h) RotRight (C) --> 21h		80h	0	01h	0

Ζήτημα 2ο

- Φτιάξτε ένα νέο project.

- Βοηθούμενοι από τα σχόλια του πίνακα 16.2, γράψτε ένα πρόγραμμα που να πολλαπλασιάζει μια τιμή των 5 bits [δηλαδή ένα αριθμό από 0 (00000b) ως 31 (11111b)] επί έξη. Ο αρχικός αριθμός διαλέγεται να είναι μεταξύ 0 – 31 για να μην υπερχειλίζει το αποτέλεσμα.

- Μεταφράστε το πρόγραμμα.

- Εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά.

- Αλλάξτε κατάλληλα την εντολή 1 ώστε να αποθηκεύεται η ανάλογη τιμή της αριστερής στήλης του πίνακα 16.3. Μεταφράστε ξανά το πρόγραμμα και εκτελέστε το βηματικά. Μετά την εκτέλεση του προγράμματος συμπληρώστε κατάλληλα τις αντίστοιχες θέσεις στις άλλες δύο στήλες του πίνακα 16.3. Επαναλάβατε τη διαδικασία για κάθε μια τιμή.

| Αρχική τιμή του ΤΕΜΡ | Περεχόμενο του PROD | Περιεχόμενο του EPIDYO |
| --- | --- | --- |
| 05h (5) | 14h (20) | 1Eh (30) |
| 0Ah (10) | 28h (40) | 3Ch (60) |
| 0Dh (13) | 34h (52) | 4Eh (78) |
| 12h (18) | 48h (72) | 6Ch (108) |
| 1Eh (30) | 78h (120) | B4h (180) |

- Συζητήστε στην τάξη πως ακριβώς υλοποιείται στο πρόγραμμα ο πολλαπλασιασμός επί το έξη ( x 6 ).

Ζήτημα 3ο

- Φτιάξτε ένα νέο project.

- Βοηθούμενοι από τα σχόλια του πίνακα 16.4, γράψτε ένα πρόγραμμα που να σπάει μια τιμή 8 bits στα δυο δεκαεξαδικά της ψηφία και στη συνέχεια τα αποθηκεύει σε δυο διαφορετικούς καταχωρητές. Για παράδειγμα η τιμή 8Α θα σπάσει σε 8 και Α.

- Μεταφράστε το πρόγραμμα.

- Με την επιλογή New Watch Window, επιλέξτε τους καταχωρητές TEMP, TEMPL και TEMPH. Με διπλό κλίκ πάνω στη διεύθυνση (20) του καταχωρητή TEMP ανοίγει το παράθυρο Modify με το οποίο μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο του καταχωρητή TEMP. Γράψτε το νέο περιεχόμενο (στο παράδειγμα του σχήματος 16.2 την τιμή 21h), στη θέση Data/Opcode και πατήστε το πλήκτρο Write για να γίνει η καταχώρηση.

- Εκτελέστε βηματικά όλο το πρόγραμμα.

- Συμπληρώστε κατάλληλα την πρώτη γραμμή του πίνακα 16.5.

| TEMP | TEMPH | TEMPL |
| --- | --- | --- |
| 21h | 02h | 01h |
| 35h | 03h | 05h |
| 47h | 04h | 07h |
| 52h | 05h | 02h |
| 1Fh | 01h | 0Fh |
| E4h | 0Eh | 04h |

- Επιλέξτε τη επιλογή Reset, που βρίσκεται στο υπομενού Run του μενού Debug για να ξεκινήσει το πρόγραμμα από την αρχή. (Eναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιή-σετε και το πλήκτρο F6).

- Χρησιμοποιήστε το παράθυρο Modify για να εισάγεται το νέο περιεχόμενο του καταχωρητή TEMP από τον πίνακα 16.5, δηλαδή την τιμή 35h.

- Εκτελέστε και πάλι βηματικά όλο το πρόγραμμα. Συμπληρώστε κατάλληλα τον πίνακα. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλες τις τιμές του καταχωρητή TEMP που αναγράφεται στον πίνακα 16.5.