| 1ο | Σ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | ΜΑΘΗΜΑ : ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2004 – 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07 / 02 / 2005 |
| ΤΟΜΕΑΣ : Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημ. και δικτύων | ΚΥΚΛΟΣ 2ος | ΤΑΞΗ Α’ |
| ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ( |

ΑΣΚΗΣΗ 17η :  Εντολές χειρισμού bit.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζήτημα 1ο

- Διαβάστε το πρόγραμμα του πίνακα 17.1.

- Συμπληρώστε τον πίνακα 17.1 με τα απαραίτητα σχόλια και τις τιμές που αναμένετε στον καταχωρητή ΤΕΜΡ μετά την εκτέλεση κάθε εντολής χωρίς να εκτελέσετε το πρόγραμμα.

#include "P16F877.INC"

Org 0

TEMP equ  20h		;					20h

movlw  b'00100110'	;W <-- 00100110=26h		 X

movwf  TEMP	;(W) --> 20h				26h

bcf  TEMP,2		;2bit = 0 [00100-0-10 =22h]		22h

bsf  TEMP,0		;0bit = 1 [0010001-1  =23h]		23h

bsf  TEMP,5		;5bit = 1 [00-1-00011 =23h]		23h

bsf  TEMP,4		;4bit = 1 [001-1-0011 =33h]		33h

bcf  TEMP,5		;5bit = 0 [00-0-10011 =13h]		13h

bcf  TEMP,6		;6bit = 0 [0-0-010011 =13h]		13h

clrw

clrf  TEMP

clrf  PCL

END

- Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε, μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά.

- Επαληθεύστε τις απαντήσεις σας.

Ζήτημα 2ο

- Με τη βοήθεια του καθηγητή, γράψτε όλοι μαζί ένα νέο πρόγραμμα όπου θα αντικαθιστάτε τις εντολές bsf και bcf του προγράμματος του ζητήματος 1, με κατάλληλες λογικές πράξεις και μάσκες. Ακολουθείστε τα σχόλια του πίνακα 17.2.

#include"P16F877.INC"

Org 0

TEMP equ 	20h			;		     			        20h

movlw  b'00100110'		;W <-- 00100110 =26h

movwf  TEMP		;(W) --> 20h				00100110 =26h

movlw  b'11111011'		;W <-- 11111011 =FBh

andwf  TEMP,f		;(W) AND (20h) --> 20h		00100010 =22h

movlw  b'00000001'		;W <-- 00000001 =01h

iorwf  TEMP,f			;(W) OR (20h) --> 20h		00100011 =23h

movlw  b'00100000'		;W <-- 00100000 =20h

iorwf  TEMP,f			;(W) OR (20h) --> 20h		00100011 =23h

movlw  b'00010000'		;W <-- 00010000 =10h

iorwf  TEMP,f			;(W) OR (20h) --> 20h		00100011 =33h

movlw  b'11011111'		;W <-- 11011111 =DFh

andwf  TEMP,f		;(W) AND (20h) --> 20h		00100010 =13h

movlw  b'11111011'		;W <-- 11111011 =FBh

andwf  TEMP,f		;(W) AND (20h) --> 20h		00100010 =13h

clrw

clrf  TEMP

clrf  PCL

END

- Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε, μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά.

- Επαληθεύστε ότι τα δυο προγράμματα κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα.

Ζήτημα 3ο

- Διαβάστε το πρόγραμμα του πίνακα 17.3.

- Συμπληρώστε τα σχόλια.

- Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε, μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά.

- Ποιοι καταχωρητές αλλάζουν τελικά τιμές ;

Ο καταχωρητής 0Α0h, της δεύτερης εντολής , ορίζει θέση στην bank1 όπου δεν έχει ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα το περιεχόμενο του W=33h, να μπαίνει στον 20h της bank0.

Η τέταρτη εντολή που πρέπει να μεταφέρει το μηδενικό αποτέλεσμα της θέσης 0Α0h, μεταφέρει το περιεχόμενο της θέσης 20h.

Η πέμπτη εντολή αυξάνει κατά ένα το περιεχόμενο του καταχωρητή 0Α1h της bank1. Αντί γι’ αυτό όμως αυξάνει κατά ένα το περιεχόμενο του καταχωρητή 21h της bank0.

Ζήτημα 4ο

- Διαβάστε το πρόγραμμα του πίνακα 17.4.

- Συμπληρώστε τα σχόλια.

- Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε, μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά.

- Ποιοι καταχωρητές αλλάζουν τώρα τιμές.

# Text boxes

bank 0

bank 1

Bank1 – ενεργή

Μάσκα,  6bit=0

Μάσκα,  5bit=0

Μάσκα,  4bit=1

Μάσκα,  5bit=1

Μάσκα,  0bit=1

Μάσκα,  2bit=0