| 1ο | Σ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | ΜΑΘΗΜΑ : ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2004 – 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 21 / 03 / 2005 |
| ΤΟΜΕΑΣ : Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημ. και δικτύων | ΚΥΚΛΟΣ 2ος | ΤΑΞΗ Α’ |
| ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ( |

ΑΣΚΗΣΗ 23η :  Θύρα εισόδου – εξόδου.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζήτημα 1ο

- Διαβάστε το πρόγραμμα του πίνακα 23.2. Το πρόγραμμα που ακολουθεί υλοποιεί μια συσκευή που μετρά πόσες φορές βρίσκει πατημένο το πλήκτρο S2. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο led display. Ο μετρητής μετρά από 0 ως το 9 και πάλι από την αρχή.

- Συμπληρώστε κατάλληλα τη ρουτίνα LED_DISPLAY ώστε να απεικονίζονται οι σωστοί αριθμοί σύμφωνα με τον πίνακα 23.1. Θυμηθείτε ότι επειδή το Led display είναι κοινής ανόδου, το κάθε τμήμα ανάβει όταν ο αντίστοιχος ακροδέκτης σύνδεσης είναι σε μηδενική τάση. Για παράδειγμα, για να ανάψει το τμήμα Α, πρέπει το δυναμικό στον ακροδέκτη RB6 να είναι μηδέν.

| Τιμή της PORTB | Αριθμός που εμφανίζεται |
| --- | --- |
| 100000012 | 0 |
| 110011112 | 1 |
| 100100102 | 2 |
| 100001102 | 3 |
| 110011002 | 4 |
| 101001002 | 5 |
| 101000002 | 6 |
| 100011112 | 7 |
| 100000002 | 8 |
| 100001002 | 9 |

- Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε και μεταφράστε το πρόγραμμα. Εκτελέστε βηματικά το πρόγραμμα παρατηρώντας την τιμή του καταχωρητή PCL.

#include "P16F877.INC"

Org 0

TEMP1	equ 20h

TEMP2	equ 21h

NUM		equ 22h

movlw B'11111111'	;W <-- 11111111=FFh

movwf PORTB	;(W) --> PORTB

movlw B'10000000'	;W <-- 10000000=80h

bsf STATUS,RP0	;κάνε 1 το 5ο bit του STATUS

movwf TRISB		;(W) --> TRISB

bcf STATUS,RP0	;κάνε 0 το 5ο bit του STATUS

clrf NUM		;(NUM) = 0

loop		call check		;κάλεσε την υπορουτίνα check

call led_display	;κάλεσε την υπορουτίνα led_display

call delay		;κάλεσε την υπορουτίνα delay

goto loop		;πήγαινε στην υπορουτίνα loop

check		movf PORTB,W	;(PRTB) --> W

movwf TEMP1	;(W) --> TEMP1

btfsc TEMP1,7	;έλεγξε την τιμή του RB7,

;αν RB7=0 πήγαινε στη μεθ' επόμενη εντολή,

;αν RB7=1 πήγαινε στην επόμενη

return			;επέστρεψε

incf NUM,F		;(NUM) + 1 --> NUM

movlw D'10'		;W <-- 0Ah

subwf NUM,W	;(NUM) - (W) --> W

btfsc STATUS,Z	;έλεγξε την τιμή του κρατουμένου Ζ,

;αν Ζ=0 πήγαινε στη μεθ' επόμενη εντολή,

;αν Ζ=1 πήγαινε στην επόμενη

return			;επέστρεψε

clrf NUM		;(NUM) = 0

return			;επέστρεψε

delay		movlw 0ffh		;W <-- FFh

movwf TEMP1	;(W) --> TEMP1

del1		movlw 0ffh		;W <-- FFh

movwf TEMP2	;(W) --> TEMP2

del2		decfsz TEMP2,F	;(TEMP2) - 1 --> TEMP2,

;αν ΤΕΜΡ2=0 πήγαινε στη μεθ' επόμενη εντολή

goto del2		;πήγαινε στην υπορουτίνα del2

decfsz TEMP1,F	;(TEMP1) - 1 --> TEMP1,

;αν ΤΕΜΡ2=0 πήγαινε στη μεθ' επόμενη εντολή

goto del1		;πήγαινε στην υπορουτίνα del1

return			;επέστρεψε

led_display	bcf STATUS,C	;μηδένισε το bit κρατουμένου

rlf NUM,W		;(NUM) RotLeft --> W

addwf PCL,F		;(PCL) ADD (W) --> PCL

movlw b'10000001'	;W <-- 10000001=81h

goto disp		;πήγαινε στην υπορουτίνα disp

movlw b'11001111'	;

goto disp		;

movlw b'10010010'	;

goto disp		;

movlw b'10000110'	;

goto disp		;

movlw b'11001100'	;

goto disp		;

movlw b'10100100'	;

goto disp		;

movlw b'10100000'	;

goto disp		;

movlw b'10001111'	;

goto disp		;

movlw b'10000000'	;

goto disp		;

movlw b'10000100'	;

disp		movwf PORTB	;(W) --> PORTB

return			;επέστρεψε

END

- Συζητήστε στην τάξη πως δουλεύει η ρουτίνα led_display.

- Υλοποιήστε το κύκλωμα του σχήματος 23.1 σ΄ ένα breadboard.

- Συζητήστε στην τάξη τι περιμένετε να δείτε.

- Χωρίς να βάλετε τον PIC στο κύκλωμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τις τροφοδοσίες στους ακροδέκτες του ολοκληρωμένου κυκλώματος.

- Προγραμματίστε το ολοκληρωμένο PIC 16F877.

- Κλείστε την τάση, τοποθετήστε το ολοκληρωμένο και ανοίξτε το τροφοδοτικό.

- Πατήστε το μπουτόν και επιβεβαιώστε τη σωστή λειτουργία του κυκλώματος. Τι γίνεται αν πατήσουμε το μπουτόν S1.