| 1ο | Σ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | ΜΑΘΗΜΑ : ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2004 – 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 28 / 03 / 2005 |
| ΤΟΜΕΑΣ : Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημ. και δικτύων | ΚΥΚΛΟΣ 2ος | ΤΑΞΗ Α’ |
| ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ( |

ΑΣΚΗΣΗ 24η :  O TIMER0.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζήτημα 1ο

- Διαβάστε το πρόγραμμα του πίνακα 24.2.

- Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε, μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά στον εξομοιωτή ελέγχοντας την τιμή του TMR0 και του καταχωρητή INTCON.

- Ανατρέξτε στη θεωρία και συζητήστε στην τάξη πως έχει ρυθμιστεί ο TIMER0 στο πρόγραμμα του πίνακα 24.2.

Ζήτημα 2ο

- Διαβάστε το πρόγραμμα του πίνακα 24.3.

- Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε και μεταφράστε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δεν υπολογίζει τα λάθη που προκαλούνται από την εκτέλεση των εντολών και δεν είναι ιδιαίτερα ακριβές. Με την βοήθεια ενός ρολογιού επαληθεύστε την τιμή της προκαλούμενης καθυστέρησης.

#include "P16F877.INC"

Org 0

CENT	equ 20h

SEC	equ 21h

movlw d'80'	                ;W <-- d'80'=50h

movwf SEC	                ;(W) --> SEC=21h

clrf CENT	                ;CENT = 0

movlw b'00000010'         ;W <-- 00000010=02h

movwf PORTB               ;(W) --> PORTB

movlw b'11111100'         ;W <-- 11111100=FCh

bsf STATUS,RP0           ;κάνε 1 το bit RP0 του STATUS

movwf TRISB		    ;(W) --> TRISB

movlw B'11010111'	    ;W <-- 11010111=D7h

movwf OPTION_REG   ;(W) --> OPTION_REG

bcf STATUS,RP0	    ;κάνε 0 το bit RP0 του STATUS

loop	movlw D'217'	                ;W <-- d'217'=D9h

movwf TMR0	                ;(W) --> TMR0

bcf INTCON,T0IF	    ;κάνε 0 το bit TOIF του INTCON

lop2	btfss INTCON,T0IF        ;αν TOIF=1, μην εκτελείς την

;επόμενη εντολή

goto lop2	                 ;επανέλαβε την υπορουτίνα lop2

incf CENT,1	                 ;CENT + 1 --> CENT

movlw D'100'	                 ;W <-- d'100'=64h

subwf CENT,W	     ;CENT - W --> W

btfss STATUS,Z	     ;αν Ζ=1, μην εκτελείς την

;επόμενη εντολή

goto loop	                 ;επανέλαβε την υπορουτίνα loop

clrf CENT	                 ;CENT = 0

decfsz SEC,F	                 ;SEC - 1 = 0, μην εκτελείς την

;επόμενη εντολή

goto loop	                 ;επανέλαβε την υπορουτίνα loop

movlw b'00000001'         ;W <-- 00000001=01h

movwf PORTB	     ;(W) --> PORTB

lop3	goto lop3	                 ;επανέλαβε την υπορουτίνα lop3

END

- Υλοποιήστε το κύκλωμα του σχήματος 24.2 σε ένα breadboard. (Αν διαθέτετε αναπτυξιακό το οποίο έχει δικά του led χρησιμοποιήστε αυτά.)

- Προγραμματίστε ένα ολοκληρωμένο PIC 16F877.

- Τοποθετείστε το ολοκληρωμένο στο breadboard και ανοίξτε το τροφοδοτικό.

- Επαληθεύστε τη λειτουργία του κυκλώματος.