| 1ο | Σ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | ΜΑΘΗΜΑ : ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2004 – 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 18 / 04 / 2005 |
| ΤΟΜΕΑΣ : Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημ. και δικτύων | ΚΥΚΛΟΣ 2ος | ΤΑΞΗ Α’ |
| ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ( |

ΑΣΚΗΣΗ 27η :  Ασύγχρονη σειριακή επικοινωνία με έναν

προσωπικό υπολογιστή.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζήτημα 1ο

- Υλοποιήστε το κύκλωμα του σχήματος 27.1. Το ολοκληρωμένο ΜΑΧ232 παρεμβάλλεται μεταξύ των γραμμών RX και TX του PIC και του σειριακού βύσματος. Αυτό που κάνει το ΜΑΧ232 είναι να μετατρέπει τις τάσεις 0V και 5V της γραμμής ΤΧ του PIC σε +10V και –10V αντίστοιχα και αντίστροφα τις τάσεις –10V και +10V που έρχονται από τον υπολογιστή σε +5V και 0. Με άλλα λόγια το ΜΑΧ232 μετετρέπει τα TTL σήματα του PIC στα ανάλογα RS232 σήματα.

|  | Typical RS-232 connection. |
| --- | --- |

- Μελετήστε προσεκτικά το πρόγραμμα της σειριακής επικοινωνίας που ακολουθεί στον πίνακα 27.1. Το πρόγραμμα αυτό δέχεται από τον υπολογιστή χαρακτήρες με ρυθμό 9600 bps και τους ξαναστέλνει πίσω μαζί με το χαρακτήρα ‘>’.

- Η ρουτίνα INITIALIZE κάνει τις απαραίτητες αρχικοποιήσεις για την σωστή λειτουργία της σειριακής θύρας.

- Η ρουτίνα SEND στέλνει μέσω της σειριακής το byte που έχουμε αποθηκεύσει στον καταχωρητή ‘W’.

- Η ρουτίνα RECEIVE ελέγχει τη σειριακή θύρα και αν έχει ληφθεί νέο δεδομένο, το τοποθετεί στον καταχωρητή REC και μηδενίζει την τιμή του W για να μπορεί το κυρίως πρόγραμμα να καταλάβει ότι ο καταχωρητής REC έχει καινούργιο δεδομένο. Διαφορετικά ο W έχει την τιμή 0FFh.

- Φτιάξτε ένα νέο project. Γράψτε και μεταφράστε το πρόγραμμα. Μην προσπαθήσετε να εξομοιώσετε το πρόγραμμα γιατί ο εξομοιωτής δεν υποστηρίζει την εξομοίωση του USART.

- Προγραμματίστε τον μικροελεγκτή και τοποθετήστε τον στο κύκλωμα.

- Δώστε τροφοδοσία στο κύκλωμα και συνδέστε στη συνέχεια το βύσμα D-9 σε μια σειριακή θύρα του υπολογιστή.

- Ανοίξτε τον υποκατάλογο Hyperterminal όπως φαίνεται στο σχήμα.

- Τρέξτε το πρόγραμμα Hyperterm.

- Δώστε ένα όνομα για τη σύνδεση σας.

- Στη συνέχεια επιλέξτε τη σειριακή θύρα που έχετε συνδέσει το καλώδιο.

- Ρυθμίστε τη σειριακή θύρα με ρυθμό 9600 bps, 8 bit δεδομένων, χωρίς bit ισοτιμίας, ένα bit τέλους και καθόλου έλεγχο ροής.

- Οποιοδήποτε πλήκτρο πατάτε, θα εμφανίζεται στην οθόνη έχοντας μπροστά το σύμβολο ‘>’. Προσοχή στην οθόνη εμφανίζονται μόνο οι χαρακτήρες που στέλνει ο PIC στον υπολογιστή και όχι τα πλήκτρα που πατάμε.