| 1ο | Σ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | ΜΑΘΗΜΑ : ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2004 – 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 15 / 11 / 2004 |
| ΤΟΜΕΑΣ : Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημ. και δικτύων | ΚΥΚΛΟΣ 2ος | ΤΑΞΗ Α’ |
| ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ( |

ΑΣΚΗΣΗ 7η :  Διαδικασία ανάπτυξης προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα MPLAB.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημιουργία καινούργιας εργασίας (Project ).

- Ανοίγω με διπλό κλικ το πρόγραμμα MPLAB.

- Δημιουργώ καινούργιο Project : 					Project – New Project

Γράφω το όνομα του project : 					ask7.pjt και πατώ  ok

- Ανοίγει παράθυρο Edit Project και δηλώνω :

Development Mode : 						MPLAB-SIM16F877

Language Tool Suite : 						Microchip

Τώρα πατώ το πλήκτρο :  						Add Node

και στο παράθυρο : 						Add Node

δηλώνω όνομα αρχείου : 						ask7.asm (ίδιο)

πατώ ok και πάλι ok.

Συγγραφή προγράμματος

- Για να γράψω σε συμβολική γλώσσα το πρόγραμμα :                File – New

Σημειώνω σ’ αυτό, για ποιόν μΕ αναφέρομε : 		           #include “P16F877.INC”

- Αμέσως τώρα αποθηκεύω : 					File – Save

ask7.asm πατώ ok.

- Συνεχίζω την εγγραφή του προγράμματος

και όταν τελειώσω αποθηκεύω και πάλι : 			File – Save

- Κατόπιν, μεταφράζω το πρόγραμμα : 				Project – Build All

και αποθηκεύω την εργασία : 					Project – Save Project

- Θέλοντας να τρέξω (εκτελέσω) το πρόγραμμα καλό είναι να εμφανίσω ταυτόχρονα :

ROM – Program Memory Window
             (ή Window – Program Memory)

RAM – File Register Window
             (ή Window – File Register)

SFR   – Special Function Register Window
             (ή Window – Special Function Register)

και να τα παραθέσω κατακόρυφα : 	Window – Tile Vertical

- Η εκτέλεση μπορεί να γίνει :

α.  μια κι έξω            / Debug – Run – Run  / F9

β.  βήμα προς βήμα  / Debug – Run – Step  / F7

- Στην εκτέλεση βήμα προς βήμα έχω την άνεση να παρατηρώ τις αλλαγές μετά την κάθε

εντολή.

Ζήτημα 1ο

- Αντιγράφω το πρόγραμμα του πίνακα  7.1

#include "P16F877.INC" Org 0 ;Οδηγία προς τον assempler - πρώτη θέση μνήμης movlw 0 ;βάλε στον καταχωρητή εργασίας την τιμή 0 - W=0 movwf 20h ;μετάφερε το περιεχόμενο του καταχ. εργασίας ( W ) ;στον καταχωρητή 20h movlw 1 ;βάλε στον καταχωρητή εργασίας την τιμή 1 - W=1 movwf 21h ;μετάφερε το περιεχόμενο του καταχ. εργασίας ( W ) ;στον καταχωρητή 21h movlw 2 ;βάλε στον καταχωρητή εργασίας την τιμή 2 - W=2 movwf 22h ;μετάφερε το περιεχόμενο του καταχ. εργασίας ( W ) ;στον καταχωρητή 22h movlw 3 ;βάλε στον καταχωρητή εργασίας την τιμή 3 - W=3 movwf 23h ;μετάφερε το περιεχόμενο του καταχ. εργασίας ( W ) ;στον καταχωρητή 23h movlw 4 ;βάλε στον καταχωρητή εργασίας την τιμή 4 - W=4 movwf 24h ;μετάφερε το περιεχόμενο του καταχ. εργασίας ( W ) ;στον καταχωρητή 24h movlw 5 ;βάλε στον καταχωρητή εργασίας την τιμή 5 - W=5 movwf 25h ;μετάφερε το περιεχόμενο του καταχ. εργασίας ( W ) ;στον καταχωρητή 25h movlw 6 ;βάλε στον καταχωρητή εργασίας την τιμή 6 - W=6 movwf 24h ;μετάφερε το περιεχόμενο του καταχ. εργασίας ( W ) ;στον καταχωρητή 24h movlw 0 ;βάλε στον καταχωρητή εργασίας την τιμή 0 - W=0 movwf PCL ;μετάφερε το περιεχόμενο του καταχ. εργασίας ( W ) ;στον καταχωρητή PCL END

Αφού γράψω το πρόγραμμα το μεταφράζω : 			Project – Build All

Και αποθηκεύω το project : 					Project – Save Project

Κατόπιν ανοίγω τα παράθυρα  ROM, RAM, SFR :

ROM – Program Memory Window
             (ή Window – Program Memory)

RAM – File Register Window
             (ή Window – File Register)

SFR   – Special Function Register Window
             (ή Window – Special Function Register)

Εκτελώ το πρόγραμμα  : 			βήμα προς βήμα  / Debug – Run – Step  / F7

Σημείωση : Οι εντολές που χρησιμοποιήθηκαν αναλύονται στο βιβλίο της θεωρίας

σελ. : 131 – 133

Πρόβλημα :

Γράψτε πρόγραμμα για τον PIC 16F877, όπου θα βάζει τους αριθμούς 0,1,2,3,4,5,6 στις θέσεις μνήμης 20h, 21h, 22h, 23h, 24h, 25h, 24h αντίστοιχα. Κατόπιν μηδενίστε τον PC.

Διάγραμμα ροής :

# Text boxes

Βάλε το 0 στον W

Βάλε το περιεχ. του W στη μνήμη 20h

Αρχή προγράμματος από τη θέση μνήμης 0 (μηδέν)

Βάλε το 1 στον W

Βάλε το περιεχ. του W στη μνήμη 21h

Βάλε το περιεχ. του W στη μνήμη 24h

Βάλε το 6 στον W

Βάλε το 0 στον W

Μηδένησε τον PC