| Μνημονικό Τελεστής | Λειτουργία | Κώδικας | Σημαία - Flag |
| --- | --- | --- | --- |
| Εντολές χειρισμού ψηφιολέξεων - Byte oriented file register operations |
| ADDWF | f, d | Πρόσθεσε το W και το f |  | C, DC, Z |
| ANDWF | f, d | Κάνε την λογική πράξη AND ανάμεσα στο W και το f |  | Z |
| CLRF | f | Μηδένισε το f |  | Z |
| CLRW | - | Μηδένισε το W |  | Z |
| COMF | f, d | Φτιάξε το συμπλήρωμα του f και αποθήκευσέ το στο d |  | Z |
| DECF | f, d | Μείωσε την τιμή του f |  | Z |
| DECFSZ | f, d | Μείωσε την τιμή του f, παρέκαμψε την επόμενη εντολή αν ο f γίνει 0 |  |  |
| INCF | f, d | Αύξησε την τιμή του f |  | Z |
| INCFSZ | f, d | Αύξησε την τιμή του f, παρέκαμψε την επόμενη εντολή αν ο f γίνει 0 |  |  |
| IORWF | f, d | Κάνε την λογική πράξη IOR ανάμεσα στο W και το f |  | Z |
| MOVF | f, d | Μετέφερε το περιεχόμενο του f |  | Z |
| MOVWF | f | Μετέφερε το περιεχόμενο του W στο f |  |  |
| NOP | - | Εντολή δίχως λειτουργία (απλή χρονική καθυστέρηση ενός κύκλου μηχανής) |  |  |
| RLF | f, d | Μετέφερε προς τα αριστερά το περιεχόμενο του f μέσο του ψηφίου Carry |  | C |
| RRF | f, d | Μετέφερε προς τα δεξιά το περιεχόμενο του f μέσο του ψηφίου Carry |  | C |
| SUBWF | f, d | Αφαίρεσε το W από το f |  | C, DC, Z |
| SWAPF | f, d | Αντιμετάθεσε τα δύο μισά της ψηφιολέξης (Byte) στο f |  |  |
| XORWF | f, d | Κάνε την λογική πράξη XOR ανάμεσα στο W και το f |  | Z |
| Εντολές χειρισμού ψηφίων - Bit oriented file register operations |
| BCF | f, b | Μηδένισε το ψηφίο b του καταχωρητή f |  |  |
| BSF | f, b | Κάνε λογικό 1 το ψηφίο b του καταχωρητή f |  |  |
| BTFSC | f, b | Εξέτασε το ψηφίο b του καταχωρητή f, παρέκαμψε την επόμενη εντολή αν είναι 0 |  |  |
| BTFSS | f, b | Εξέτασε το ψηφίο b του καταχωρητή f, παρέκαμψε την επόμενη εντολή αν είναι 1 |  |  |
| Εντολές πράξεων με σταθερούς αριθμούς και ελέγχου προγράμματος - Literal and control operations |
| ADDLW | k | Πρόσθεσε τον σταθερό αριθμό k με το W |  | C, DC, Z |
| ANDLW | k | Κάνε την λογική πράξη AND ανάμεσα στο k και το W |  | Z |
| CALL | k | Κάλεσε την υπορουτίνα k |  |  |
| CLRWDT | - | Μηδένισε τον επιτηρητή Watchdog Timer |  |  |
| GOTO | k | Πήγαινε και εκτέλεσε την εντολή που υπάρχει στην διεύθυνση k |  |  |
| IORLW | k | Κάνε την λογική πράξη IOR ανάμεσα στο k και το W |  | Z |
| MOVLW | k | Μετέφερε το περιεχόμενο του k στο W |  |  |
| RETFIE | - | Επέστρεψε στην διεύθυνση που ήσουν πριν συμβεί η διακοπή (interrupt) |  |  |
| RETLW | k | Επέστρεψε από υπορουτίνα και φόρτωσε τον σταθερό αριθμό k στο W |  |  |
| RETURN | - | Επέστρεψε από υπορουτίνα |  |  |
| SLEEP | - | Ενεργοποίησε την λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης (Sleep - κατανάλωση 2μA) |  |  |
| SUBLW | k | Αφαίρεσε το περιεχόμενο του W από το σταθερό αριθμό k |  | C, DC, Z |
| XORLW | k | Κάνε την λογική πράξη XOR ανάμεσα στο k και το W |  | Z |