ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο

α. Να εκτελέσετε τις παρακάτω πράξεις στο δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης.

α1. 1ABC + AFB3

Μονάδες 6

α2. FDAE - AB14

Μονάδες 7

β. Να εκτελέσετε τις παρακάτω µετατροπές:

β1. Ο αριθµός του δεκαεξαδικού συστήµατος αρίθµησης (CAF0)16 να µετατραπεί στο δυαδικό σύστηµα αρίθµησης.

Μονάδες 6

β2. Ο αριθµός του δεκαεξαδικού συστήµατος αρίθµησης (2Α5)16, να µετατραπεί στο δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 2ο

Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των σηµάτων RD/WR΄ (Read/Write), ΙΟ/Μ΄ (InputOutput/Memory) και τον λόγο για τον οποίο αυτές εµφανίζονται, όταν σε ένα υπολογιστικό σύστηµα συµβαίνουν τα εξής:

α. Εισάγονται δεδοµένα από το πληκτρολόγιο.

Μονάδες 7

β. Εκτυπώνονται δεδοµένα στον εκτυπωτή.

Μονάδες 6

γ. Ο µικροεπεξεργαστής πραγµατοποιεί ανάγνωση δεδοµένων από την µνήµη (RAM ή ROM).

Μονάδες 6

δ. Ο µικροεπεξεργαστής πραγµατοποιεί εγγραφή δεδοµένων στη µνήµη(RAM).

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 3ο

α. Σε ένα µικροεπεξεργαστή, οι καταχωρητές Α και Β των 8 bit έχουν περιεχόµενο τους δυαδικούς αριθµούς 10111001 και 11001111 αντίστοιχα. Πραγµατοποιείται πρόσθεση των περιεχοµένων των παραπάνω καταχωρητών και το αποτέλεσµα αποθηκεύεται στον καταχωρητή Α.

Να υπολογίσετε το νέο περιεχόµενο του καταχωρητή Α και να αναφέρετε τις τιµές που έχουν τώρα, η σηµαία µηδενισµού Ζ (Zero) και η σηµαία κρατουµένου C (Carry), του καταχωρητή κατάστασης.

Μονάδες 15

β. Τι γνωρίζετε για τον απαριθµητή προγράµµατος (Program Counter), ενός τυπικού µικροεπεξεργαστή.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 4ο

Να περιγράψετε τη διαδικασία της µεταφοράς δεδοµένων από µια περιφερειακή συσκευή προς τη µνήµη ή αντίστροφα, µε την τεχνική της απευθείας προσπέλασης µνήµης (DMA), µε συγκεκριµένα βήµατα και µε τη χρονική σειρά που αυτά εκτελούνται.

Μονάδες 25

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο

α. Να εκτελέσετε τις παρακάτω πράξεις στο δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης.

α1. 12F - 4E

Μονάδες 6

α2. 23F1 + 1AB0 + 82C2

Μονάδες 7

β. Να εκτελέσετε τις παρακάτω µετατροπές:

β1. O δεκαεξαδικός αριθµός (Α0Β8)16 να µετατραπεί στο δυαδικό σύστηµα αρίθµησης.

Μονάδες 5

β2. Ο δεκαδικός αριθµός (65535)10 να µετατραπεί στο δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 2ο

α. Πώς θα εργαστούµε για να παραστήσουµε τον αριθµό -21 του δεκαδικού συστήµατος αρίθµησης χρησιµοποιώντας 8bit, σε κάθε έναν από τους παρακάτω τρόπους κωδικοποίησης αρνητικών αριθµών;

α.1 Παράσταση προσήµου µέτρου.

Μονάδες 5

α.2 Παράσταση συµπληρώµατος ως προς 1.

Μονάδες 5

α.3 Παράσταση συµπληρώµατος ως προς 2.

Μονάδες 5

β. Να περιγράψετε τη δοµή και λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3ο

α. Να δώσετε το σχηµατικό διάγραµµα ενός αποµονωτή (buffer), να περιγράψετε τη λειτουργία του καταγράφοντας τον πίνακα λειτουργίας και να αναφέρετε τη διαφορά του από τον tranceiver.

Μονάδες 8

β.1 Να σχεδιάσετε έναν ηµιαθροιστή χρησιµοποιώντας µία πύλη XOR και µία πύλη AND.

Μονάδες 10

β.2 Να δώσετε στις εισόδους x, y του παραπάνω ηµιαθροιστή, τις τιµές 1, 1 αντίστοιχα και να βρείτε το αποτέλεσµα S και το κρατούµενο C.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο

α. Να σχεδιάσετε τον τρόπο που συνδέεται ένας µικροεπεξεργαστής σε διάδροµο διευθύνσεων πλάτους 8 δυαδικών ψηφίων και διάδροµο δεδοµένων πλάτους 4 δυαδικών ψηφίων, χρησιµοποιώντας µόνο 8 από τους ακροδέκτες του. Για τη σύνδεση του µικροεπεξεργαστή µε το διάδροµο δεδοµένων χρησιµοποιήστε έναν αποµονωτή (buffer) 4 εισόδων.

Μονάδες 15

β. Ποιες είναι οι δυνατότητες ενός καταχωρητή ολίσθησης µε παράλληλη φόρτωση;

Μονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)

7. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

8. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

9. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

10. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

11. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.

12. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο

α. ∆ίνεται ο αριθµός (235)10.

1. Να µετατραπεί στο δυαδικό σύστηµα αρίθµησης.

Μονάδες 4

2. Στη συνέχεια, ο αριθµός (235)10 να µετατραπεί στο δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης.

Μονάδες 4

3. Τέλος, να αφαιρεθεί από αυτόν ο αριθµός (5F)16. Η πράξη να πραγµατοποιηθεί στο δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης.

Μονάδες 5

β. Γιατί είναι αναγκαία η χρήση κωδίκων για την εισαγωγή χαρακτήρων στα υπολογιστικά συστήµατα;

Μονάδες 6

γ. Τι γνωρίζετε για το σύνολο χαρακτήρων (πλήθος ψηφίων, πλήθος συµβόλων και κατηγορίες συµβόλων) του κώδικα ASCII;

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 2ο

α. Να δοθεί το λογικό διάγραµµα ενός αποπλέκτη κατάλληλου για την οδήγηση της

πληροφορίας εισόδου σε έναν από δέκα διαφορετικούς προορισµούς.

Μονάδες 7

β. Ποιες πρέπει να είναι οι τιµές των γραµµών επιλογής του αποπλέκτη του προηγούµενου ερωτήµατος για να οδηγηθεί η πληροφορία στον ένατο προορισµό;

Μονάδες 6

γ. Να περιγράψετε τους τρόπους µεταφοράς δεδοµένων σύµφωνα µε τη µέθοδο άµεσης προσπέλασης µνήµης (DMA).

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ 3ο

α. Να σχεδιάσετε αθροιστή τετραψήφιων δυαδικών αριθµών, χρησιµοποιώντας πλήρεις αθροιστές.

Μονάδες 5

β. Να δώσετε τιµές στους ακροδέκτες εισόδου του αθροιστή του προηγούµενου ερωτήµατος, προκειµένου αυτός να πραγµατοποιήσει την πρόσθεση (1001)2 + (1011)2 και να γράψετε τις τιµές που θα δώσουν οι ακροδέκτες εξόδου.

Μονάδες 10

γ. Να γράψετε µε τη σειρά τα βήµατα της διαδικασίας εξυπηρέτησης µιας διακοπής του προγράµµατος που εκτελεί ένας µικροεπεξεργαστής από µια περιφερειακή συσκευή.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 4ο

α. Να περιγράψετε τις αρχιτεκτονικές που ακολουθούνται στη σχεδίαση

µικροεπεξεργαστών και µικροελεγκτών όσον αφορά στη χρησιµοποίηση µνήµης.

(Σχήµα προαιρετικό).

Μονάδες 5

β. Ποια από τις παραπάνω αρχιτεκτονικές ακολουθεί ο µικροελεγκτής PIC της Microchip και ποια είναι τα πλεονεκτήµατα αυτής;

Μονάδες 10

γ. Σε ένα µικροϋπολογιστικό σύστηµα, ποια πλεονεκτήµατα και ποια µειονεκτήµατα έχει η τεχνική χειρισµού των θυρών εισόδου – εξόδου µε απεικόνιση µνήµης;

Μονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

13. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

14. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.

15. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

16. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

17. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.

18. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10.00 π.µ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο

α. Να εκτελέσετε τις παρακάτω µετατροπές:

1. Ο δεκαδικός αριθµός (82)10 να µετατραπεί στο

δυαδικό σύστηµα αρίθµησης.

Μονάδες 4

2. Ο δεκαδικός αριθµός (74)10 να µετατραπεί στο

δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης.

Μονάδες 4

3. Ο δεκαεξαδικός αριθµός (Α7F)16 να µετατραπεί στο

δυαδικό σύστηµα αρίθµησης.

Μονάδες 4

β. Να εκτελέσετε τις παρακάτω πράξεις στο δεκαεξαδικό

σύστηµα αρίθµησης.

1. 43ΑΒ+CF72

Μονάδες 6

2. FA3−2C5

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 2ο

α. Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραµµα και να γράψετε τον

πίνακα αληθείας ενός αποκωδικοποιητή 3 σε 8.

Μονάδες 6

β. Πλήρης αθροιστής:

1. Να δώσετε τον ορισµό και τον πίνακα αληθείας του

πλήρη αθροιστή.

Μονάδες 6

2. Να σχεδιάσετε έναν πλήρη αθροιστή

χρησιµοποιώντας ηµιαθροιστές και πύλη ΟR. (Οι

ηµιαθροιστές να υλοποιηθούν µε πύλες XOR και

AND).

Μονάδες 8

γ. Να σχεδιάσετε καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης τεσσάρων

βαθµίδων µε D FLIP-FLOP.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο

α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα βασικά χαρακτηριστικά

της κύριας µνήµης.

Μονάδες 3

β. Τι ονοµάζεται, γλώσσα µηχανής, συµβολική γλώσσα και

τι συµβολοµεταφραστής.

Μονάδες 7

γ. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι εντολές ενός

µικροεπεξεργαστή και ποιο είναι το αποτέλεσµα της

εκτέλεσης των εντολών κάθε κατηγορίας.

Μονάδες 12

δ. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά

των µικροεπεξεργαστών.

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 4ο

α. Τρόποι προσπέλασης συσκευών εισόδου-εξόδου:

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά µε ποιους τρόπους µπορεί

να επικοινωνήσει ο µικροεπεξεργαστής και η µνήµη

µε τις συσκευές εισόδου-εξόδου.

Μονάδες 3

2. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα

µειονεκτήµατα της τεχνικής περιόδευσης (Polling).

Μονάδες 10

β. Τι γνωρίζετε για τον καταχωρητή STATUS του µικροελεγκτή

PIC της Microchip.

Μονάδες 12

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην

τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν

επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα

καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων.

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή

των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10.00 π.µ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο

α. Να γίνουν οι παρακάτω μετατροπές:

1. Ο δεκαεξαδικός αριθμός (8AD)16 να μετατραπεί στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

Μονάδες 5

2. Ο δεκαδικός αριθμός (255)10 να μετατραπεί στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης.

Μονάδες 5

3. Ο δυαδικός αριθμός (10111001)2 να μετατραπεί στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης.

Μονάδες 5

β. Να εκτελέσετε την παρακάτω πράξη πολλαπλασιασμού στο δυαδικό σύστημα:

(1010)2 Χ (101)2

Μονάδες 7

γ. Να αναφέρετε τους τρόπους κωδικοποίησης ενός αρνητικού αριθμού.

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 2ο

α. Μανδαλωτής:

1. Να δώσετε το λογικό διάγραμμα και τον πίνακα αληθείας του μανδαλωτή.

Μονάδες 6

2. Να περιγράψετε τη λειτουργία του μανδαλωτή.

Μονάδες 4

β. Ποια είναι η χρήση των καταχωρητών ολίσθησης σε ένα υπολογιστικό σύστημα; Να δώσετε και ένα παράδειγμα.

Μονάδες 5

γ. Να σχεδιάσετε ασύγχρονο απαριθμητή 4 βαθμίδων αποτελούμενο από flip-flops τύπου D.

Μονάδες 7

δ. Σε τι διαφέρουν οι σύγχρονοι μετρητές από τους μετρητές ριπής;

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 3ο

α. Να περιγράψετε τη λειτουργία του καταχωρητή κατάστασης (Status Register, SR) ενός τυπικού μικροεπεξεργαστή.

Μονάδες 10

β. Ένας μικροεπεξεργαστής μπορεί να αναγνωρίσει 32 διαφορετικές εντολές. Μια εντολή του μικροεπεξεργαστή σε γλώσσα μηχανής έχει την δυαδική μορφή (10101110111010)2.

Ζητείται:

1. Να γράψετε το τμήμα εντολής που αντιστοιχεί στον κώδικα εντολής (opcode).

Μονάδες 4

2. Να αναφέρετε τι παριστάνει το υπόλοιπο τμήμα της εντολής.

Μονάδες 3

γ. Να αναφέρετε ονομαστικά τους τρόπους αναφοράς στη μνήμη ενός μικροεπεξεργαστή.

Μονάδες 4

δ. Εάν η περίοδος του ρολογιού ενός μικροεπεξεργαστή είναι 1 nsec, να βρεθεί η συχνότητα λειτουργίας του.

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 4ο

α. Πληκτρολόγιο ορθογώνιας διάταξης:

1. Να σχεδιάσετε πληκτρολόγιο ορθογώνιας διάταξης 4 Χ 4 = 16 πλήκτρων.

Μονάδες 4

2. Ποια διαδικασία ακολουθείται για να αποφασιστεί αν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο και για να αναγνωρισθεί το πλήκτρο αυτό.

Μονάδες 6

β. Μικροελεγκτής PIC:

1. Ποια αρχιτεκτονική ακολουθεί και ποιο είναι το πλήθος των εντολών του;

Μονάδες 3

2. Ποια είναι η λειτουργία του καταχωρητή εργασίας (W) του PIC;

Μονάδες 4

3. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι εντολές του PIC;

Μονάδες 4

4. Να παρουσιάσετε τον τρόπο με τον οποίο χωρίζεται η εντολή επεξεργασίας Byte του PIC.

Μονάδες 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

- 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

- 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

- 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

- 4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

- 5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

- 6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10.00 π.μ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο

α. Να γίνουν οι παρακάτω μετατροπές:

1. Ο δεκαεξαδικός αριθμός (Β109)16 να μετατραπεί στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

Μονάδες 4

2. Ο δεκαεξαδικός αριθμός (7ΑΕ)16 να μετατραπεί στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης.

Μονάδες 4

3. Ο δεκαδικός αριθμός (2006)10 να μετατραπεί στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης.

Μονάδες 4

β. Να εκτελέσετε την παρακάτω πράξη διαίρεσης στο δυαδικό σύστημα:

(1010101)2 : (101)2

Μονάδες 4

γ. Να εκτελέσετε τις παρακάτω πράξεις στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης.

1. Α98C + 8ΒD6 + 6FEF

Μονάδες 5

2. 16A3 – CF9

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 2ο

α. Κωδικοποιητής 8 σε 3 :

1. Να σχεδιάσετε το λογικό του διάγραμμα.

Μονάδες 2

2. Να γράψετε τον πίνακα αληθείας του.

Μονάδες 2

3. Να τον υλοποιήσετε με πύλες OR.

Μονάδες 2

β. Πλήρης αφαιρέτης:

1. Τι είναι ο πλήρης αφαιρέτης.

Μονάδες 2

2. Να δοθεί ο πίνακας αληθείας του.

Μονάδες 3

3. Να γράψετε τις απλοποιημένες συναρτήσεις Boole των εξόδων του.

Μονάδες 4

γ. Ποιες ασύγχρονες εισόδους των Flip-flops γνωρίζετε και ποια η λειτουργία τους.

Μονάδες 4

δ. Να σχεδιάσετε σύγχρονο δυαδικό απαριθμητή 4 βαθμίδων αποτελούμενο από flip-flops τύπου D.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 3ο

α. Ποιες συνηθισμένες πράξεις εκτελούνται στην αριθμητική και λογική μονάδα (ALU) του μικροεπεξεργαστή.

Μονάδες 5

β. Ποιους καταχωρητές συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών.

Μονάδες 4

γ. Να αναφέρετε ονομαστικά τους πιο συνηθισμένους κύκλους μηχανής που μπορούμε να συναντήσουμε σε ένα μικροεπεξεργαστή.

Μονάδες 7

δ. Μία εντολή πρόσθεσης σε ένα μικροεπεξεργαστή χρειάζεται 5 κύκλους μηχανής για να ανακληθεί και να εκτελεστεί. Η συχνότητα λειτουργίας του μικροεπεξεργαστή είναι f = 1GHz. Πόσες πράξεις πρόσθεσης είναι δυνατό να εκτελούνται το δευτερόλεπτο (sec);

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 4ο

α. Ο μικροεπεξεργαστής είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Το κύκλωμα αυτό συνδέεται μέσω ακροδεκτών (pins) σε μία πλακέτα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων:

1. Ποια είναι η χρησιμότητα των ακροδεκτών του.

Μονάδες 2

2. Ποιους ακροδέκτες συναντάμε στη πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών και ποια είναι η λειτουργικότητά τους (σημασία τους).

Μονάδες 10

β. Να περιγράψετε τη διαδικασία εξυπηρέτησης μίας περιφερειακής συσκευής σύμφωνα με τη μέθοδο των διακοπών.

Μονάδες 6

γ. Η δομή του μικροελεγκτή PIC μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη, τον πυρήνα (core) και τις περιφερειακές του μονάδες:

1. Ποιες μονάδες ανήκουν στον πυρήνα του μικροελεγκτή PIC.

Μονάδες 2

2. Ποιες είναι οι περιφερειακές μονάδες του μικροελεγκτή PIC.

Μονάδες 5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10.00 π.μ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο

α. Να γίνουν οι παρακάτω μετατροπές:

1. Ο δεκαεξαδικός αριθμός (1FF)16 να μετατραπεί στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης.

Μονάδες 4

2. Ο δυαδικός αριθμός (11001110)2 να μετατραπεί στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης.

Μονάδες 4

β. Να παρασταθεί ο αριθμός (–19)10 του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης σε δυαδική μορφή χρησιμοποιώντας 8 bit με τους παρακάτω τρόπους:

1. Με παράσταση προσήμου μέτρου.

Μονάδες 2

2. Με παράσταση συμπληρώματος ως προς 1.

Μονάδες 2

3. Με παράσταση συμπληρώματος ως προς 2.

Μονάδες 2

γ. Να εκτελέσετε την παρακάτω πράξη πολλαπλασιασμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

(11101)2 Χ (110)2

Μονάδες 3

δ. Να γίνουν οι παρακάτω πράξεις στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης:

1. 10101110 + 11010111 + 11101111

Μονάδες 4

2. 11110011 – 10011101

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 2ο

α. Να απλοποιήσετε την παρακάτω συνάρτηση Boole με τη βοήθεια του πίνακα Karnaugh:

F = x′y′z′ + x′yz′ + xy′z′ + xyz′

Μονάδες 5

β. Για τον πλήρη αθροιστή:

1. Να εξηγήσετε τι είναι.

Μονάδες 2

2. Να δώσετε τον πίνακα αληθείας του.

Μονάδες 3

3. Να γράψετε τις απλοποιημένες συναρτήσεις Boole των εξόδων του.

Μονάδες 4

γ. Να δώσετε το σχηματικό διάγραμμα και το χαρακτηριστικό πίνακα flip-flop τύπου RS (Reset-Set) θετικής ακμής.

Μονάδες 6

δ. Να σχεδιάσετε καταχωρητή αριστερής ολίσθησης τεσσάρων βαθμίδων με D flip-flops.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο

α. 1. Τι ονομάζεται γλώσσα μηχανής;

Μονάδες 2

2. Τι ονομάζεται συμβολομεταφραστής;

Μονάδες 2

β. Από τα είδη των εντολών ενός μικροεπεξεργαστή να αναπτύξετε τις εντολές άλματος.

Μονάδες 4

γ. Ένας μικροεπεξεργαστής εκτελεί 20.000.000 πράξεις πρόσθεσης το δευτερόλεπτο. Η συχνότητα αυτού του μικροεπεξεργαστή είναι 100 MHz. Να βρείτε πόσους κύκλους μηχανής χρειάζεται μία εντολή πρόσθεσης για να ανακληθεί και να εκτελεστεί από το συγκεκριμένο μικροεπεξεργαστή.

Μονάδες 7

δ. Ένα από τα χαρακτηριστικά των μικροεπεξεργαστών είναι και το ρεπερτόριο εντολών:

1. Τι είναι το ρεπερτόριο εντολών;

Μονάδες 2

2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι μικροεπεξεργαστές με κριτήριο το μέγεθος του ρεπερτορίου εντολών;

Μονάδες 4

3. Ποια συμπεράσματα προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου και ύστερα από μελέτες για τις πιο πάνω κατηγορίες μικροεπεξεργαστών;

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 4ο

α. Για την διευθυνσιοδότηση συσκευών εισόδου – εξόδου υπάρχουν δύο τεχνικές χειρισμού των θυρών. Να περιγράψετε την τεχνική χειρισμού των θυρών εισόδου – εξόδου με ειδικές εντολές.

Μονάδες 7

β. Ποια βήματα ακολουθούνται για τη μεταφορά κάποιων δεδομένων από ένα περιφερειακό προς τη μνήμη μέσω απευθείας προσπέλασης της μνήμης (DMA);

Μονάδες 10

γ. Ο μικροελεγκτής PIC έχει εντολές μήκους μιας λέξης. Ποια συγκεκριμένη δομή έχει η κάθε κατηγορία εντολών του PIC;

Μονάδες 8

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10.00 π.μ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ 1ο

α. Να γίνουν οι παρακάτω μετατροπές:

i. Ο δεκαεξαδικός αριθμός (D6FC)16 να μετατραπεί στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

Μονάδες 3

ii. Ο δεκαδικός αριθμός (163)10 να μετατραπεί στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης.

Μονάδες 4

β. Να εκτελέσετε τις παρακάτω πράξεις στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης:

i. Α9F6+8FDE+5F9C

Μονάδες 5

ii. A9B6-68D9

Μονάδες 3

γ. i. Ποιο δεκαδικό αριθμό παριστάνει ο δυαδικός αριθμός (10010111)2 που είναι γραμμένος με παράσταση προσήμου μέτρου.

Μονάδες 4

ii. Ποιο δεκαδικό αριθμό παριστάνει ο δυαδικός αριθμός (11011100)2 που είναι γραμμένος με παράσταση συμπληρώματος ως προς 2.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 2ο

α. i. Να δοθεί το λογικό διάγραμμα πολυπλέκτη 4Χ1.

Μονάδες 2

ii. Να γράψετε τον πίνακα αληθείας του.

Μονάδες 4

iii. Να υλοποιήσετε το κύκλωμα με πύλες AND-NOT-OR.

Μονάδες 5

β. i. Να σχεδιάσετε ασύγχρονο απαριθμητή θετικής ακμής με D Flip-Flops τριών (3) βαθμίδων.

Μονάδες 4

ii. Να εξηγήσετε τη λειτουργία του παραπάνω απαριθμητή.

Μονάδες 5

iii. Να σχεδιάσετε την ακολουθία παλμών που παράγεται στις εξόδους (Q0, Q1, Q2) του παραπάνω απαριθμητή, όταν στην είσοδο clock εφαρμόζονται οκτώ (8) παλμοί.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο

α. Τί είναι τα Flip-Flops.

Μονάδες 2

β. Να περιγράψετε το δείκτη στοίβας (stack pointer) και τον καταχωρητή εντολών (instruction register) ενός μικροεπεξεργαστή.

Μονάδες 10

γ. Να περιγράψετε τις τρεις (3) φάσεις που περιλαμβάνει η εκτέλεση μιας εντολής στους μικροεπεξεργαστές.

Μονάδες 6

δ. Να σχεδιάσετε το σχηματικό διάγραμμα D Flip-Flop θετικής ακμής, με ασύγχρονες εισόδους τις οποίες να ονομάσετε και να συμπληρώσετε τον πίνακα αληθείας του.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο

α. Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα έχει η τεχνική χειρισμού των θυρών εισόδου-εξόδου με απεικόνιση μνήμης.

Μονάδες 6

β. Τί είναι οι θύρες εισόδου – εξόδου. Από τί αποτελείται μια θύρα εισόδου και μια θύρα εξόδου στην απλούστερη μορφή της. (Δεν απαιτείται σχήμα).

Μονάδες 4

γ. Να περιγράψετε την αρχιτεκτονική της μνήμης του μικροελεγκτή PIC. Ποιο το πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής αυτής και ποιο το μέγεθος της μνήμης του.

Μονάδες 6

δ. Να αναφέρετε και να περιγράψετε τις εφαρμογές των περιφερειακών που είναι ενσωματωμένα στο μικροελεγκτή PIC.

Μονάδες 9

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

- 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

- 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

- 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

- 4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

- 5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

- 6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10.00 π.μ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ 1ο

α. Να γίνουν οι παρακάτω μετατροπές:

i. Ο δεκαδικός αριθμός (65)10 να μετατραπεί στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

Μονάδες 3

ii. Ο δεκαεξαδικός αριθμός (AF2)16 να μετατραπεί στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης.

Μονάδες 3

β. Να εκτελέσετε τις παρακάτω πράξεις στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης:

i. FFF + 11A

Μονάδες 4

ii. B894 − A26

Μονάδες 4

γ. Να εκτελέσετε την παρακάτω πράξη πολλαπλασιασμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης:

(101101)2 x (101)2

Μονάδες 4

δ. Να παρασταθεί ο αριθμός (−21)10 του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης σε δυαδική μορφή χρησιμοποιώντας 8 bit με τους παρακάτω τρόπους:

i. με παράσταση προσήμου μέτρου.

Μονάδες 3

ii. με παράσταση συμπληρώματος ως προς 2.

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 2ο

α. Για τη λογική πύλη XOR:

i. Ποια λογική πράξη εκτελεί;

Μονάδα 1

ii. Να σχεδιάσετε το λογικό της σύμβολο.

Μονάδες 2

iii. Να γράψετε τον πίνακα αληθείας της.

Μονάδες 2

β. Αποκωδικοποιητής 2 σε 4:

i. Να σχεδιάσετε το λογικό του διάγραμμα.

Μονάδες 2

ii. Να γράψετε τον πίνακα αληθείας του.

Μονάδες 3

iii. Να τον υλοποιήσετε με λογικές πύλες AND και NOT.

Μονάδες 5

γ. Τι είναι οι δυαδικοί απαριθμητές, από τι αποτελούνται και πώς διακρίνονται ανάλογα με τη σχεδίασή τους;

Μονάδες 5

δ. Να σχεδιαστεί παράλληλος καταχωρητής 4 βαθμίδων με D Flip-Flops.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο

α. Το μήκος εντολής ενός μικροεπεξεργαστή είναι 14 δυαδικά ψηφία, από τα οποία τα 9 χρησιμοποιούνται για το τμήμα διεύθυνσης της εντολής. Πόσες διαφορετικές εντολές μπορεί να αναγνωρίσει ο συγκεκριμένος μικροεπεξεργαστής;

Μονάδες 9

β. Να δώσετε τον ορισμό του χρόνου προσπέλασης της κεντρικής μνήμης.

Μονάδες 4

γ. Ο καταχωρητής κατάστασης (SR) ενός μικροεπεξεργαστή περιλαμβάνει κάποιες σημαίες συνθήκης. Ποιες είναι οι πιο γνωστές και πώς επηρεάζονται από την εκτέλεση των εντολών;

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ 4ο

α. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της τεχνικής περιόδευσης (Polling);

Μονάδες 8

β. Να περιγράψετε τους τρόπους μεταφοράς δεδομένων μέσω απευθείας προσπέλασης της μνήμης (DMA).

Μονάδες 10

γ. Ποια είναι η κύρια διαφορά των μικροελεγκτών από τους μικροεπεξεργαστές;

Μονάδες 7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

- 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

- 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

- 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

- 4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

- 5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

- 6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 18.00.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ